ГБПОУ ПАМТ им. И.И. Лепсе

ЗАДАНИЕ

для выполнения домашней контрольной работы

по «Технологической оснастке»

для студентов заочного отделения

специальности 15.02.08 «Технология машиностроения»

Преподаватель: Невзорова Н.А.

2019г

Задание 1. Описать конструкцию станочного приспособления (чертеж получить у преподавателя) по нижеприведенному плану.

План ДКР:

В описании конструкции приспособления необходимо указать, какие элементы данного приспособления относятся:

-к установочным элементам;

-к  зажимным элементам;

-к направляющим элементам;

-к корпусным элементам;

-к вспомогательным и крепежным элементам (№ поз, название, ГОСТ, марка стали, кол-во шт);

- описать принцип работы приспособления, указав тип привода. Какие положительные и отрицательные характеристики имеет привод данного приспособления.

Задание 2. Решить тестовое задание, оба варианта, предварительно их распечатав. Ответы вносить во второй столбец таблицы рукописным способом. ДКР сдать в учебную часть, оформив титульный лист в папке - скоросшиватель. Сдать в учебную часть не позднее чем за неделю до сдачи экзамена.

Тестовое задание по дисциплине: «Технологическая оснастка»

для студентов заочного отделения спец.15.02.08 “Технология машиностроения”

Вариант- 1

Блок А

| № п/п | Задание (вопрос) | Ответ |
| --- | --- | --- |
| Инструкция по выполнению заданий № 1-3… : соотнесите содержание столбца 1 с содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате выполнения Вы получите последовательность букв. Например, № задания Вариант ответа 1 1-В,2-А,3-Б |
| 1. | Установите соответствие: |  |
|  | База заготовки в виде реальной поверхности разметочной риски называется… База, лишающая заготовку 3-х степеней свободы, называется… База, лишающая заготовку 2-х степеней свободы, называется… База, лишающая заготовку одной степени свободы, называется… | А. явная база Б. направляющая база В. опорная база Г. установочная база |  |
| 2. | Установите соответствие: |  |
|  | Классификация приспособлений по степени специализации: Универсально-безналадочные приспособления Универсально-сборочное приспособление Сборно-разборное приспособление Неразборные специальные приспособления | Сокращенные обозначения: А. УСП Б. СРП В. НСП Г. УБП |  |
| 3. | Установите соответствие: |  |
|  | Режущие инструменты: Концевые фрезы Сверла Резцы токарные Шлифовальный круг | Непосредственное закрепление: А. В резцедержателе Б. В цанговом патроне В. На шпинделе (шлиф. бабки) Г. Сверлильном патроне |  |
| Инструкция по выполнению заданий № 4 - 20: Выберите букву, соответствующую правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов. |
| 4. | Выберите правильный ответ и закончите фразу Дополнительные устройства к станку, служащие для установки и закрепления деталей, называются… приспособлением инструментом оборудованием тех. процессом |  |
| 5. | Самыми распространенными приспособлениями является… вспомогательные приспособления сборочные приспособления станочные приспособления контрольные приспособления |  |
| 6. | Любое твердое тело при базировании имеет … три степени свободы шесть степеней свободы две степени свободы восемь степеней свободы |  |
| 7. | Корпуса приспособлений изготавливается из… твердых сплавов из быстрорежущей стали из углеродистой стали из чугуна |  |
| 8. | На сверлильном и фрезерном станках приспособления устанавливаются… на столе станка на станине станка на шпинделе станка на направляющей станка |  |
| 9. | К зажимным элементам относятся… 1. кондукторные плиты 2. винтовые, клиновые механизмы 3. пневматические приводы 4. копиры |  |
| 10. | При точении: валы, цилиндры, конусы устанавливаются… в тисках в призмах в центрах в магнитных плитах |  |
| 11. | Кондукторные втулки предназначены… для ориентации и направления осевых инструментов для закрепления заготовок для досылки заготовок до установочных элементов для закрепления режущего инструмента |  |
| 12. | Наиболее распространенными силовыми устройствами являются… вакуумные приводы магнитные приводы пневматические приводы центробежно-инерционные приводы |  |
| 13. | После базирования и установки заготовку необходимо… закрепить установить зажимы резания начать обработку передать на склад |  |
| 14. | ТПП расшифровывается как… технологическая операция типовые приспособления технологическая подготовка производства технологический производственный процесс |  |
| 15. | Главным движением на станках токарной группы являются: вращение стола вращение заготовки вращение резца вращение люнета |  |
| 16. | На плоскошлифовальных станках в качестве приспособления используются… прихваты синусные линейки магнитные плиты центра |  |
| 17. | Отклонения фактически достигнутого положения заготовки или изделия при базировании от требуемого называется… погрешность базирования погрешность закрепления погрешность установки погрешность приспособления |  |
| 18. | Трехкулачковые токарные патроны предназначены для базирования и закрепления деталей типа… призма вал шайба шкив |  |
| 19. | На сверлильных станках в качестве приспособления для закрепления обрабатываемой детали используется… трехкулачковые патроны сверлильные патроны люнеты прижимные планки |  |
| 20. | Центровые оправки для установки цилиндрических заготовок применяются… на токарных станках на сверлильных станках на плоскошлифовальных станках на строгальных станках |  |

Блок Б

| № п/п | Задание (вопрос) | Эталон ответа |
| --- | --- | --- |
| Инструкция по выполнению заданий № 21-30 : В соответствующую строку бланка ответов запишите краткий ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова. |
| 21. | Срок службы кондукторных втулок … тыс. сверлений |  |
| 22. | Втулки, в которых режущий инструмент направляется рабочей частью… |  |
| 23. | Проектирование, при котором отдельные преобразования описаний приспособления осуществляются в взаимодействии человека с ЭВМ, называется…проектирование приспособлений |  |
| 24. | Копиры применяются для фрезерования … плоскостей |  |
| 25. | Погрешность установки при расчетах имеет выражение … |  |
| 26. | Приспособление, применяемое при выполнении различных фрезерных операций, связанных с периодическим поворотом детали, называется … |  |
| 27. | Особым достоинством … станков является возможность обрабатывать термически обработанные детали и инструмент из твердого сплава |  |
| 28. | При обработке длинных деталей на токарных станках в качестве дополнительной опоры служат… |  |
| 29. | Чтобы лишить заготовку шести степеней свободы, необходимо иметь … |  |
| 30. | Погрешность закрепления при расчетах имеет выражение |  |

Вариант- 2

Блок А

| № п/п | Задание (вопрос) | Ответ |
| --- | --- | --- |
| Инструкция по выполнению заданий № 1-3… : соотнесите содержание столбца 1 с содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате выполнения Вы получите последовательность букв. Например, № задания Вариант ответа 1 1-В,2-А,3-Б |
| 1. | По формуле вычисления скорости резания установите соответствие элементов | Обозначение элементов: А. – 3.14 Б. – диаметр заготовок В. – число оборотов в минуту Г. – скорость резания |  |
| 2. | Установите соответствие: Установочные элементы сборочного приспособления: | Наименование установочных элементов: А. Опорная пластина Б. Опора со сферической головкой В. Опора с насеченной головкой Г. Опора с плоской головкой |  |
| 3 | Установите соответствие: |  |
|  | Элементы приспособлений | Наименование элементов приспособлений: А. Эксцентрик Б. Кондукторная втулка В. Прихват Г. Корпусный элемент |  |
| Инструкция по выполнению заданий № 4 - 20: Выберите букву, соответствующую правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов. |
| 4. | Закончите предложение, выбирая цифру, соответствующую правильному ответу На сверлильных станках главным движением является… вращение заготовки вращательно-поступательные движения инструмента поступательные движения заготовки возвратно-поступательные движения заготовки |  |
| 5. | Корпус приспособления должен обладать следующими свойствами… высокой теплопроводностью высокой электропроводностью жесткостью, прочностью, виброустойчивостью упругостью, вязкостью, пластичностью |  |
| 6. | Придание заготовке или изделию требуемого положения относительно выбранной системы координат, называется… базирование закрепление установка приспособление |  |
| 7. | Все узлы и элементы приспособления монтируются на… зажимных элементах направляющих элементах опорных элементах корпусах приспособлений |  |
| 8. | На протяжных станках режущим инструментом является… гребенки протяжки фрезы червячные долбяки |  |
| 9. | К направляющим элементам приспособлений относятся… 1. быстросменные втулки 2. эксцентриковые механизмы 3. воздуховоды 4. фиксаторы |  |
| 10. | 3-х кулачковые патроны на токарных станках устанавливаются… 1. на оправках 2. на шпинделе станка 3. на направляющей станины 4. на суппорте станка |  |
| 11. | Кондукторные втулки изготавливают из стали марок… Р6М5 Ст45 Х12 У10А |  |
| 12. | Силовой привод при использовании высокого давления жидкости, называется… вакуумный привод пневмопривод электромагнитный привод гидропривод |  |
| 13. | Наразборными станочными приспособлениями, предназначенными для многократного применения, являются… универсально-безналадочные приспособления универсально-наладочные приспособления универсально-сборочные приспособления сборочно-разборные приспособления |  |
| 14. | Основным методом ремонта станочных приспособлений является… удаление следов коррозии полная замена изношенных и поломанных деталей восстановление хромированием восстановление механической обработкой |  |
| 15. | В двух кулачковых патронах для зажатия цилиндрических деталей используется… 1. призматические губки 2. параллельные губки 3. хомутики 4. рожки |  |
| 16. | На круглошлифовальных станках в качестве приспособления для закрепления деталей типа вал служат … магнитные плиты шпиндель станка центра планшайбы |  |
| 17. | Универсально-делительные головки предназначены для … сверления отверстий установки фрез координации режущего инструмента деления деталей на равные части |  |
| 18. | Люнеты устанавливаются и закрепляются … на суппорте станка на направляющей станины на передней бабке на задней бабке |  |
| 19 | Центрование деталей производится … спиральными сверлами шнековыми сверлами центровочными сверлами перовыми сверлами |  |
| 20. | Центр вращающийся грибковый применяется для обработки … пустотелых валов и труб призматических деталей калиброванных прутков фасонных деталей |  |

# Блок Б

| № п/п | Задание (вопрос) | Ответ |
| --- | --- | --- |
| Инструкция по выполнению заданий № 21-30 : В соответствующую строку бланка ответов запишите краткий ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова. |
| 21. | Чтобы лишить заготовку шести степеней свободы, необходимо иметь … |  |
| 22. | Строгальные станки применяются для обработки … |  |
| 23. | Если установочная поверхность детали совпадает с исходной поверхностью, при расчете погрешности базирования, то погрешность базирования (εбаз ) будет равна … |  |
| 24. | Основные постоянные опоры с насеченной головкой используются при установке заготовок с …….базами |  |
| 25. | Элементы приспособлений, предотвращающие смещение и вибрацию заготовки в процессе обработки, называются … |  |
| 26 | При точении: валы, цилиндры, конусы – устанавливаются … |  |
| 27 | Установку заготовок с отверстиями, при точении, проводят с использованием … |  |
| 28 | При токарной обработки длинных деталей, в качестве дополнительной опоры служат … |  |
| 29 | Переходная втулка применятся для установки … инструментов |  |
| 30 | При ручном закреплении деталей в приспособлениях применяют …. зажимы |  |

Список используемой литературы

Основные источники:

1.Черпаков Б.И. Технологическая оснастка: Учебник для студентов СПО/ Б.И. Черпаков. – М.: Академия, 2012. - (Проектирование и эксплуатация станочных и контрольных приспособлений, автоматизированное проектирование приспособлений).

2.Ермолаев В.В. Технологическая оснастка: учебник. - М.: ИЦ Академия, 2013. - (Приспособления для оснащения технологических процессов).

3.Бунаков П.Ю., Широких Э.В. Сквозное проектирование в машиностроении: Основы теории и практикум. - Профтехобразование, 2017. - ЭБС IPRbooks

4.Бунаков П.Ю. Сквозное проектирование в T-FLEX. - Профтехобразование, 2017. - ЭБС IPRbooks

Дополнительные источники:

- Багдасарова Т.А. Выполнение работ по профессии «Токарь» Пособие по учебной практике. ОИЦ Академия 1-ое изд. 2013

Интернет-ресурсы:

studwood.ru

okt-prof.ru

studopedia.ru

StudFiles.net