Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение ПАМТ им.И.И.Лепсе

ЗАДАНИЕ

для подготовки к дифференцированному зачету

по «Материаловедению»

для студентов заочного отделения

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования ( по отраслям)

Преподаватель: Невзорова Н.А.

2019г.

Задание на зачет:

- Решить тестирование: записать вопрос и верный вариант ответа словами.  (На зачете студенту достанутся любые 20 вопросов)

- Выполнить один вариант практического задания. (На зачете студенту достанется одна из карточек варианта 1-10)

Марки материалов расшифровать в соостветствии с планом (можно выплонять не по прорядку*):а) название сплава, ГОСТ на сплав; б) химический состав сплава.г) назначение сплава или применение сплава.

Тестирование

1. Как классифицируются электротехнические материалы в зависимости от удельного сопротивления?

A) Проводники, полупроводники, диэлектрики

B) Диэлектрики, магнитные материалы, термореактивные пластмассы

C) Проводники, диэлектрики, термопласты, полупроводники

D) Полупроводники, диэлектрики, магнитные материалы

E) Проводники, полупроводники, диэлектрики, магнитные материалы, слоистые пластмассы

2. У каких материалов наибольшее удельное сопротивление?

A) Диэлектрики

B) Полупроводники

C) Магнитные материалы

D) Проводники

E) Сверхпроводники

3. Что такое нагревостойкость?

A) Способность длительно выдерживать предельную температуру

B) Способность выдерживать переменную температуру

C) Предельная температура

D) Способность выдерживать предельную температуру

E) Способность сохранять прочность при высоких температурах

4. Как классифицируются диэлектрики по агрегатному состоянию?

A) Твердые, жидкие и газообразные

B) Твердые, жидкие

C) Жидкие, плазменные, газообразные

D) Твердые, сверхтвердые, газообразные, слоистые

E) Твердые, жидкие, термореактивные

5. Как влияет повышение температуры на величину сопротивления диэлектриков?

A) Понижается

B) Повышается

C) Не изменяется

D) Остается стабильным

E) Повышается скачкообразно

6. К каким материалам относится слюда?

A) Неорганические твердые диэлектрики

B) Органические полимеры

C) Смолы природные

D) Неорганические полимеры

E) Органические твердые диэлектрики

7. Что такое микалента?

A) Щепанная слюда, наклеенная на микалентную бумагу

B) Щепаная слюда, наклеенная на телефонную бумагу

C) Один слой слюды, наклеенные на микаленту

D) Щепанная слюда, наклеенная на микаленту

E) Листочки слюды, склеенные лаком

8. Как получают миканит?

A) Склеивание щепанной слюды с помощью лака и смол

B) Из микафолия

C) Из листочков слюды, наклеенных на микалентную бумагу

D) Из флоготипа

E) Из склеенного слюдяного скрапа

9. Как классифицируются лаки по назначению?

A) Клеящие, пропиточные, покровные

B) Клеящие, покровные, обмазочные

C) Пропиточные, заливочные, обмазочные

D) Пропиточные, обмазочные, покровные

E) Клеящие, пропиточные, покровные, обмазочные

10. Как классифицируются лаки по лаковой основе?

A) Смоляные, масляные, битумно-масляные, эфироцеллюлозные

B) Битумные, полимерные, эфироцеллюлозные

C) Смоляные, полимерные

D) Масляные, битумные, смоляные

E) Битумно-масляные, смоляные

11. Перечислите воскообразные диэлектрики:

A) Парафин, головакс, церезин

B) Парафин, воск, церезин

C) Церезин, воск

D) Смола природная, церезин, парафин

E) Парафин, головакс, церезин, смола, воск

12. Как влияет на величину электрического сопротивления проводников повышение температуры?

A) Увеличивается

B) Уменьшается

C) Не меняется

D) Остается стабильным

E) Повышается скачкообразно

13. Назовите основные проводниковые материалы:

A) Никель, железо, сталь, алюминий, медь

B) Медь, алюминий

C) Свинец, медь, алюминий, вольфрам, серебро

D) Железо, медь, никель

E) Свинец, медь, алюминий, вольфрам, серебро, марганец

14. Назовите сплавы на основе меди, применяемые в электротехнике:

A) Бронза, латунь

B) Бр. ОЦСН 3-7-5-1

C) ЛКС80-3-3

D) Латунь, пермаллой

E) Бронза, латунь, манганин

15. Назовите тугоплавкие проводниковые материалы:

A) Вольфрам, молибден

B) Свинец, мельхиор, вольфрам

C) Вольфрам, молибден, серебро

D) Вольфрам, молибден, серебро, свинец

E) Свинец, мельхиор, вольфрам, молибден

16. Состав манганинов:

A) Cu+Ni+Mn

B) Cu+Ni+Cr

C) Cu+Ni+Al+Mn

D) Cu+Ni+Cr+Mn

E) Cu+Ni+Mn+Fe

17. Как зависит сопротивление манганина и константана от температуры?

A) Не меняется

B) Уменьшается

C) Увеличивается

D) Меняется незначительно

E) Резко увеличивается

18. Какие материалы применяются для изготовления токопроводящих жил кабелей?

A) Медь, алюминий, сталь

B) Алюминий, медь

C) Никель, медь, алюминий

D) Алюминий, медь, серебро

E) Никель, медь, алюминий, свинец

19. Назовите слоистые пластмассы:

A) Гетинакс, текстолит, стеклотекстолит

B) Гетинакс, текстолит, стеклотекстолит, термопласт

C) Гетинакс, текстолит, стеклотекстолит, термореактивные пластмассы

D) Гетинакс, текстолит, стеклотекстолит, микафолий

E) Гетинакс, текстолит, стеклотекстолит, миканит

20. Назовите типы электроизоляционной бумаги:

A) Телефонная, кабельная, пропиточная, конденсаторная

B) Телефонная, кабельная, пропиточная

C) Микалентная, телефонная, кабельная, склеивающая

D) Кабельная, телефонная, микалентная

E) Телефонная, микалентная

21. Типы компаундов по назначению:

A) Пропиточные, заливочные, обмазочные

B) Заливочные, склеивающие, пропиточные

C) Пропиточные, заливочные, склеивающие

D) Заливочные, склеивающие, пропиточные, обмазочные

E) Заливочные, склеивающие, пропиточные, обмазочные, покровные

22. Укажите основные свойства магнитомягких материалов:

A) Легко намагничиваются и перемагничиваются, имеют узкую петлю гистерезиса

B) С трудом намагничиваются и длительное время сохраняют состояние намагниченности

C) Легко намагничиваются и длительное время сохраняют состояние намагниченности

D) С трудом намагничиваются и длительное время сохраняют состояние намагниченности, имеют узкую петлю гистерезиса

E) Легко намагничиваются и перемагничиваются, имеют широкую петлю гистерезиса

23. Укажите магнитотвердые материалы:

A) Альни, альниси, альнико, магнико, электротехнические стали

B) Альни, альниси, альнико, магнико, электротехнические стали, магнитотвердые ферриты

C) Альни, альниси, альнико, электротехнические стали, магнитотвердые ферриты

D) Электротехнические вольфрамовые стали, магнитотвердые ферриты

E) Альни, альниси, альнико, магнико, электротехнические вольфрамовые стали, магнитотвердые ферриты

24. Укажите основные характеристики пластичности металлов:

A) Относительное удлинение, относительное сужение

B) Предел текучести, ударная вязкость

C) Относительное удлинение, предел текучести, относительное сужение

D) Предел прочности на растяжение, относительное сужение

E) Относительное удлинение, относительное сужение, ударная вязкость

25. Какое из обозначений относится к твердости по Бринеллю?

A) НВ 130

B) HV 1100

C) HRC 45

D) HRA 98

E) HRB 180

26. Дайте определение прочности:

A) Способность материала сопротивляться действию внешних сил, не разрушаясь

B) Способность материала сопротивляться разрушению за счет деформации, растяжения, изгиба, кручения, сжатия

C) Способность сопротивляться вдавливанию другого более твердого тела

D) Способность поглощать работу внешних сил за счет пластической деформации

E) Способность изменять свою форму и размеры без разрушения

27. На чем основан метод определения твердости металлов по Роквеллу?

A) На вдавливании в поверхность материала алмазного конуса и стального закаленного шарика диаметром 1,59 мм

B) На вдавливании в поверхность материала алмазного конуса

C) На вдавливании в поверхность материала алмазной пирамиды

D) На вдавливании в поверхность материала стального закаленного шарика диаметром 10 мм

E) На вдавливании в поверхность материала алмазной пирамиды и стального закаленного шарика диаметром 1,59 мм

28. Классификация электротехнических материалов по удельному сопротивлению:

A) Проводники, полупроводники, диэлектрики, магнитные материалы

B) Диэлектрики, магнитные материалы, термореактивные пластмассы

C) Проводники, полупроводники, диэлектрики, магнитные материалы, слоистые пластмассы

D) Полупроводники, диэлектрики, магнитные материалы

E) Проводники, диэлектрики, термопласты, полупроводники

29. Какие материалы имеют наименьшее удельное сопротивление?

A) Проводники

B) Магнитные материалы

C) Диэлектрики

D) Полупроводники

E) Сверхпроводники

30. При каких напряжениях можно использовать газообразные диэлектрики?

A) При напряжении более 10 кВ

B) При напряжениях, не превышающих величину пробоя газообразного диэлектрика

C) При напряжении пробоя газообразного диэлектрика

D) При напряжении не более 220 В

E) При напряжении не более 300 В

31. Как изменяется величина сопротивления проводниковых материалов при увеличении температуры?

A) Повышается скачкообразно

B) Не изменяется

C) Понижается

D) Остается стабильным

E) Повышается

32. Назовите широко  применяемые жидкие диэлектрики:

A) Совол, совтол

B) Неон, совол, нефтяные масла

C) Нефтяные масла

D) Неорганические твердые диэлектрики

E) Органические твердые диэлектрики

33. Состав электроизоляционных лаков:

A) Растворители, пленкообразующие вещества; стабилизаторы

B) Пленкооборазующие вещества, стабилизаторы

C) Растворители, пленкообразующие вещества; стабилизаторы, отвердители

D) Растворители, пленкообразующие вещества; стабилизаторы, отвердители, пигменты

E) Пленкооборазующие вещества, стабилизаторы, отвердители, пигменты

34. Перечислите виды проводниковых изделий:

A) Обмоточные провода, установочные провода; монтажные провода, кабели

B) Обмоточные провода, монтажные провода, кабели

C) Обмоточные провода, монтажные провода

D) Обмоточные провода, установочные провода; монтажные провода, кабели, шины

E) Обмоточные провода, установочные провода; монтажные провода, кабели, шины, контакты

35. Какие проводниковые материалы применяют в качестве токоведущих жил кабелей?

A) Медь, алюминий

B) Свинец, медь, алюминий, вольфрам, серебро, марганец

C) Никель, железо, сталь, алюминий, медь

D) Железо, медь, никель

E) Свинец, медь, алюминий, вольфрам, серебро

36. Какие из перечисленных марок материалов применятся в электротехнике?

A) 30ХГСА

B) Сталь 45

C) СЧ 45

D) АЛ9

E) Бр.АЖ 9-4

37. Укажите материалы, сопротивление которых не зависит от температуры:

A) Манганин, константан

B) Манганин, бронза

C) Манганин, константан, бронза

D) Манганин, константан, пермаллой

E) Манганин, константан, пермаллой, альни

38. Укажите жаростойкие проводниковые материалы:

A) Нихром, хромаль, фехраль

B) Нихром, ферронихром

C) Свинец, олово, нихром

D) Нихром, ферронихром, железо

E) Вольфрам, молибден, нихром

39. Укажите основные виды жидких диэлектриков на основе нефтяных масел:

A) Кабельное масло, трансформаторное масло, конденсаторное масло

B) Кабельное масло, газойль

C) Конденсаторное масло, трансформаторное масло

D) Кабельное масло, трансформаторное масло, конденсаторное масло, битум

E) Конденсаторное масло, трансформаторное масло, битум

40. Какие материалы относятся к слоистым пластмассам?

A) Гетинакс, текстолит, стеклотекстолит

B) Гетинакс, текстолит, стеклотекстолит, термопласт

C) Гетинакс, текстолит, стеклотекстолит, термореактивные пластмассы

D) Гетинакс, текстолит, стеклотекстолит, миканит

E) Гетинакс, текстолит, стеклотекстолит, микафолий

41. Укажите на какие группы делятся электроизоляционные бумаги:

A) Телефонная, кабельная, микалентная, пропиточная, конденсаторная

B) Телефонная, микалентная

C) Микалентная, телефонная, кабельная, склеивающая

D) Кабельная, телефонная, микалентная

E) Телефонная, кабельная, пропиточная

42. Укажите основные свойства магнитотвердых материалов:

A) Легко намагничиваются и длительное время сохраняют состояние намагниченности

B) С трудом намагничиваются и длительное время сохраняют состояние намагниченности, имеют широкую петлю гистерезиса

C) Легко намагничиваются и перемагничиваются, имеют узкую петлю гистерезиса

D) С трудом намагничиваются и длительное время сохраняют состояние намагниченности, имеют узкую петлю гистерезиса

E) Легко намагничиваются и перемагничиваются, имеют широкую петлю гистерезиса

43. Укажите магнитомягкие материалы:

A) Пермаллои, магнитомягкие ферриты, электротехнические кремнистые стали

B) Пермаллои, магнитомягкие ферриты

C) Альни, альниси, альнико, магнико, электротехнические стали, магнитомягкие ферриты

D) Электротехнические вольфрамовые стали, магнитомягкие ферриты, пермаллои

E) Альни, альниси, альнико, магнико, электротехнические вольфрамовые стали, магнитомягкие ферриты

44. Укажите какие из перечисленных видов кабелей не имеют бронированного покрытия:

A) ПвПг

B) ААБл

C) ВВГ

D) ВБбШв

Е) ВРБ

45. Укажите какие материалы относятся к полупроводниковым материалам:

A) Германий, кремний, карбид кремния, селен

B) Германий, кремний, карбид кремния

C) Селен, молибден, вольфрам, никель

D) Молибден, вольфрам, ниобий

E) Селен, германий, кремний

46. К внешней изоляции относятся…

A) воздушные промежутки

B) герметизированная изоляция вводов

C) изоляция обмоток

D) сочетание жидкого и твердого диэлектриков

E) изоляционные материалы

47. Из каких материалов изготавливают изоляторы?

A) фарфор, стекло

B) алюминий, свинец

C) пластмасса, бетон

D) резина, асбест

E) дерево, сталь

48. Какие изоляторы применяют в ЗРУ и ОРУ для крепления на них токоведущих шин или контактных деталей?

A) опорно-стержневые изоляторы

B) опорно-штыревые изоляторы

C) штыревые линейные изоляторы

D) гирлянды изоляторов

E) подвесные тарельчатые изоляторы

49. Какие изоляторы используют на воздушных ЛЭП 35 кВ и выше?

A) подвесные тарельчатые изоляторы

B) опорно-штыревые изоляторы

C) штыревые линейные изоляторы

D) опорно-стержневые изоляторы

E) гирлянды изоляторов

50. Какие изоляторы применяют для изоляции токоведущих частей при прохождении их через стены, потолки и другие элементы конструкций РУ и аппаратов?

A) проходные изоляторы

B) опорно-штыревые изоляторы

C) штыревые линейные изоляторы

D) опорно-стержневые изоляторы

E) подвесные тарельчатые изоляторы

51. Во внутренней изоляции промежутки между проводниками заполнены…

A) жидкими, твердыми и газообразными диэлектрическими материалами

B) жидкими диэлектрическими материалами

C) твердыми диэлектрическими материалами

D) газообразными диэлектрическими материалами

E) атмосферным воздухом

52. Большинство видов внутренней изоляции принадлежит к следующей группе…

A) несамовосстанавливающейся изоляции

B) самовосстанавливающейся изоляции

C) жидких и твердых диэлектриков

D) наиболее прочной изоляции

E) масло-барьерной изоляции

53. Что составляет основу БМИ (бумажно-масляная изоляция) ?

A) кабельное масло

B) твердые диэлектрики

C) трансформаторное масло

D) жидкие диэлектрики

E) органические материалы

54. Что не относится к основным видам внутренней изоляции?

A) герметизированная изоляция вводов

B) газовая и вакуумная изоляция

C) твердая изоляция

D) бумажно-масляная изоляция

E) масло-барьерная изоляция

55. Какой из видов внутренней изоляции подразделяется на органическую и неорганическую изоляцию?

A) твердая изоляция

B) масло-барьерная изоляция

C) бумажно-масляная изоляция

D) газовая изоляция

E) вакуумная изоляция

56. Какой вид внутренней изоляции отличается очень малыми диэлектрическими потерями и практически не изменяет своих свойств в процессе эксплуатации?

A) газовая изоляция

B) твердая изоляция

C) бумажно-масляная изоляция

D) масло-барьерная изоляция

E) вакуумная изоляция

57. Какой вид внутренней изоляции используется в качестве главной изоляции в силовых трансформаторах, автотрансформаторах и реакторах?

A) масло-барьерная изоляция

B) твердая изоляция

C) бумажно-масляная изоляция

D) газовая изоляция

E) вакуумная изоляция

58. Градирование изоляции применяется для…

A) бумажно-масляной изоляции

B) масло-барьерной изоляции

C) внешней изоляции

D) твердой изоляции

E) газовой изоляции

59. Постепенное ухудшение свойств изоляции в процессе эксплуатации, называется…

A) старением изоляции

B) пробоем изоляции

C) износом изоляции

D) деформацией изоляции

E) потерей защитной способности изоляции

60. Сколько существует видов старения изоляции?

A) 3

B) 2

C) 4

D) 5

E) 6

61. Что является основной причиной электрического старения изоляции?

A) появление частичных разрядов

B) появление пробивного напряжения

C) появление электромагнитных импульсов

D) появление положительных и отрицательных импульсов

E) появление пробивного напряжения и электромагнитных импульсов

62. При какой температуре происходит тепловое старение изоляции?

A) 60 – 130 ºС

B) 60 – 80 ºС

C) 40 – 50 ºС

D) 140 – 160 ºС

E) 160 – 200 ºС

63. Способность металлов передавать тепло от менее нагретых к более нагретым участкам называется:

A) теплопроводность

B) теплоёмкость

C) теплостойкость

D) тепловое расширение

E) нагревостойкость

64. Химическое разрушение металлов под действием на их поверхность внешней агрессивной среды называют

A) теплоёмкость

B) коррозия

C) пробой

D) плотность металла

E) электропроводность

65. К основным технологическим свойствам относят:

A) хладостойкость

B) хладостойкость

C) жаропрочность

D) ковкость

E) выносливость

66. Цвет относится к … свойствам металлов:

A) физическим

B) технологическим

C) механическим

D) химическим

E) эксплуатационным

67. Теплопроводность относят к … свойствам металлов:

A) физическим

B) эксплуатационным

C) химическим

D) механическим

E) технологическим

68. Способность материала сопротивляться разрушению под воздействием нагрузок:

A) нагревостойкость

B) усталость

C) ударная вязкость

D) твердость

E)  прочность

69. Прочность относят к … свойствам металлов:

A) механическим

B) химическим

C) физическим

D) эксплуатационным

E) технологическим

70. Упругость относят к… свойствам металлов:

A) механическим

B) технологическим

C) физическим

D) эксплуатационным

E) химическим

71. Пластичность относят к… свойствам металлов:

A) механическим

B) физическим

C) технологическим

D) химическим

E) эксплуатационным

72. Сталь, в состав которой входят специально введенные элементы для придания ей требуемых свойств:

A) легированная

B) инструментальная

C) углеродистая

D) качественная

E) сталь специального назначения

73. К механическим свойствам металлов не относятся:

A) твердость

B) прочность

C) упругость

D) пластичность

E) свариваемость

74. К группе черных металлов не относятся:

A) медь

B) железо

C) чугун

D) сталь

E) ферросплавы

75. Славы на основе меди, в которых основным легирующим элементом является цинк:

A) латунь

B) бронза

C) манганин

D) нейзильбер

E) сулумин

76. Славы на основе меди с оловом, бериллием, свинцом:

A) бронза

B) сулумин

C) манганин

D) нейзильбер

E) латунь

77. Сплавом на основе алюминия является:

A) дюралюмин

B) бронза

C) чугун

D) сталь

E) латунь

78. Алюминий относится к:

A) материалам высокой проводимости

B) материалам высокого сопротивления

C) жаростойким материалам

D) электроугольным материалам

E) изоляционным материалам

79. Предельно допустимая температура класса изоляции Е:

A) 120 ⁰С

B) 80 ⁰С

C) 100 ⁰С

D) 180 ⁰С

E) более 200 ⁰С

80. Химическая формула элегаза:

A) СаС12

B) CF4

C) SF6

D) H2SO4

E) Н2О

81. Резины изготовляют на основе:

A) каучука

B) нефти

C) смолы

D) масла

E) полимеров

82. К механическим характеристикам материалов относятся:

A) ударная вязкость

B) водопоглощение

C) электронная поляризация

D) нагревостойкость

E) теплостойкость

83. Предельно допустимая температура класса изоляции А:

A) 105 ⁰С

B) 135 ⁰С

C) 150 ⁰С

D) 180 ⁰С

E) 50 ⁰С

84. Класс нагревостойкости (изоляции) с предельно допустимой температурой (при длительной работе) 180°

A) А

B) С

C) Н

D) В

E) Е

85. Для определения условной вязкости жидких диэлектриков используют:

A) вискозиметр

B) аппарат Мартенма

C) АИМ-80

D) анемометр

E) ваттметр

86. Совол - это …

A) синтетический жидкий диэлектрик

B) газообразный диэлектрик

C) клей

D) эмаль

E) слоистая пластмасса

87. При превышении напряжения приложенного к слою изоляции происходит:

A) электрический пробой

B) возгорание

C) короткое замыкание

D) повышение температуры

E) понижение температуры

88. Характеристика, позволяющая оценить стойкость диэлектриков к длительному нагреву

A) теплостойкость

B) нагревостойкость

C) телопроводность

D) температура плавления

E) температура размягчения

89. Недостаток дерева как диэлектрика:

A) гигроскопичность

B) низкие механические характеристики

C) высокая стоимость

D) плохая адгезия

E) небольшой срок службы

90. Электроизоляционные эмали являются:

A) покровными материалами

B) обмазочными материалами

C) пропиточными материалами

D) заливочными материалами

E) клеящими материалами

Практическое задание (15 вариантов)

Карточка №1. Расшифровать марки материалов по плану.

1) Э11

2) 50Н

3) ЮНДК15

4) 29НК

- Х13Ю4

- Ст3

- 35

- У8

- 13ХН3А

- АЛ9

Карточка №2

1) Э12

2) 79НМ

3) ЮНД14ДК25А

4) 30НКД

5) Х23Ю5

6) Ст1

7) 25

8) У8

9) 40Х13

10) АЛ6

Карточка №3

1) Э13

2) 76ХНД

3) ЮН14ДК25БА

4) 47НД

5) Х27Ю5А

6) Ст6

7) 45

- У9

- ХГСА

10) АЛ4

Карточка №4

1) Э21

2) 77НМД

3) ЮНДК31Т3БА

4) 47НХР

5) Х15Н60

6) Ст0

7) 50А

8) У10А

9) 30Х13

- Д16Т

Карточка №5

1) Э22

2) 50ХНС

3) ЮНДК35Т5

4) 34НК

5) Х20Н80

6) Ст4

7) 55

8) У11

9) ХГВ

10) Д16

Карточка №6

1) Э31

2) 50Н

3) ЮНДК15

4) 29НК

- Х13Ю4

- Ст6

- 60

- У8А

- ХГ

- АЛ2

Карточка №7

1) Э32

2) 79НМ

3) ЮНД14ДК25А

4) 30НКД

5) Х23Ю5

6) БСт0

7) 25А

8) У13

9) 40Х

10) АЛ6

Карточка №8

1) Э41

2) 76ХНД

3) ЮН14ДК25БА

4) 47НД

5) Х27Ю5А

6) ВСт6

7) 45

- У9А

- ХГС

10) АЛ2

Карточка №9

1) Э42

2) 77НМД

3) ЮНДК31Т3БА

4) 47НХР

5) Х15Н60

6) БСт1кп

7) 10кп

8) У7

9) ХГМ

- Д16Т

Карточка №10

1) Э43

2) 50ХНС

3) ЮНДК35Т5

4) 34НК

5) Х20Н80

6) ВСт4

7) 55

8) У11

9) 5ХНМ

10) АЛ2

Список используемой литературы

- Драгунов Ю.Г., Марочник сталей и сплавов [Электронный ресурс] / Ю.Г. Драгунов, А.С. Зубченко, Ю.В. Каширский и др. Под общей ред. Ю.Г. Драгунова и А.С. Зубченко - М.: Машиностроение, 2016

2. Заплатин В.Н. (под ред.) Основы материаловедения (металлообработка) ОИЦ Академия 7-ое издание 2017

Интернет - ресурсы:

studopedia.org

studbooks.net

StudFiles.net

dic.academic.ru

met-all.org

MirZnanii.com