«Устройство фрезерного станка с ЧПУ KX3S-SIEG (FANUC) и его технические характеристики»

Рис.1.4. Структурная схема вертикального ОЦ:

1 – шпиндель; 2 – рабочий стол; 3,4,5 – направляющие; 6 – обрабатываемая деталь;

7 – поворотная  головка;  8 – патрон;  9 – инструментальный  магазин;  10,11,12 –

подвижные элементы; 13 – основание; С – обозначение поворота детали; Xc, Yc, Zc –

координатные оси системы координат станка; X,  Y,  Z – координатные оси системы

координат детали; X0, Y0, Z0 – константы смещения нулевой точки системы координат

детали

- Технические характеристики (найти из паспорта станка и шильдика с характеристиками    на станке).

Техническая Спецификация

| Фрезерный станок с ЧПУ KX3S-SIEG |
| --- |
| Рабочий стол | Размер рабочего стола | 550 × 160 мм |
|  | Размер пазов "T слот" (количество × ширина × высота) | 3×12mm×43mm |
|  | Макс. нагрузка на стол | 35 кг |
| Оси | Максимальное перемещение X | 280 мм |
|  | Максимальное перемещение Y | 120 мм |
|  | Максимальное перемещение Z | 270 мм |
|  | Расстояние от торца шпинделя до рабочего стола | 80-350 мм |
|  | Расстояние от центра шпинделя до столба | 232 мм |
| Шпинделя | Конус шпинделя | Mt3/нт3/r8 |
|  | Мощность двигателя шпинделя | 1000 Вт |
|  | Скорость вращения шпинделя | 100-5000r/мин |
|  | Максимальный диаметр сверления | 16 мм |
| Оси | Макс. скорость подачи | 2000 мм/мин |
|  | Максимальная рабочая скорость подачи | 500 мм/мин |
|  | Мощность X, Y | 4 Нм |
|  | Мощность Z | 6 Нм |
| Точность | Точность позиционирования | 0.015 мм |
|  | Повторяемость, точность | 0.01 мм |
| Другие | Мощность | 230/120 В |
|  | Вес (Нетто/Брутто) | 380/460 кг |
|  | Габаритные размеры | 1280 × 895 × 1845 мм |
|  | Размер упаковки | 1420 × 1060 × 2035 мм |